# 缓冲罐

缓冲罐主要用于各种系统中缓冲系统的压力波动，使系统工作更平稳，其原理是通过压缩罐内压缩空气来实现，被广泛应用于供水设备和中央空调系统等，结构有隔膜式缓冲罐和气囊式两种，前者由于罐体容易生锈已逐步淡出市场，

## 缓冲罐的概念：

缓冲水箱在工程中应用非常广泛，而且不同的场合有不同的名称，比如中间存储容器、滞留罐、平衡罐、储液器、混合罐、中和容器等等。其实基于以上的说法，我们可以下一个通用的定义。缓冲罐就是这样一种装置，它能够使得运行更平稳。它的介质可以是液体，也可是气相或固相的物质。名义上，可以将它分为两类：I)扰动衰减类；II）独立运行类。本文介绍的应用在空调闭式水系统中冷冻水缓冲水箱，它的介质是水，属于II 类。

## 缓冲罐的结构

缓冲罐按结构可分为隔膜式和气囊式两种，对隔膜式缓冲罐来讲，其罐体和隔膜之间预充有一定压力的氮气，气囊式缓冲罐是罐体可气囊之间预充有一定压力的氮气

## 缓冲罐的作用：

缓冲罐被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中，其缓冲系统压力波动，消除水锤起到稳压卸荷的作用，在系统内水压轻微变化时，缓冲罐气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用，能保证系统的水压稳定，水泵不会因压力的改变而频繁的开启。

意大利阿库斯坦膨胀罐

隔膜式缓冲罐的缺点：

1.因为隔膜式缓冲罐壳体是直接与水接触的，所以壳内都喷涂防锈层。罐的接口与壳体之间是焊接而成。这样在焊接的 过程中，高温就会将防锈涂层氧化。本来是银白色的涂层，在焊接后呈现黑色。用手触摸可感觉有黑色小颗粒。那么这些看似微不足道的氧化点工作时长期与水接触，慢慢就会生锈并逐渐扩大，直到整个罐体生锈，为什么这种膨胀罐用一段时间后，倒出来来的水呈黄水也就不足为奇了。

2． 隔膜式缓冲罐的内膜是通过热轧的方式固定在膨胀罐的两个半壳的碳钢中间，这种工艺过程如果处理的不好，就会留下微小的气孔在内膜和碳钢之间，这些微小的气孔就会将预充的气体泄露出去，膨胀罐如果泄露气体，90%就是从这里泄露的。这种漏气的缓冲罐用一段时间如果不再补充气体就不能起到定压卸荷作用。而这本身是很难察觉。由于罐壁厚度一般在1mm左右，接口直接与罐焊接在一起，这种联接方式可承受的扭力相当小。而安装罐时只能抱着壳体旋转，这样如果用力太大或过猛，就会将接口旋断。这种情况在空调生产过程中最为常见。

气囊式缓冲罐就克服了这些缺点

气囊式缓冲罐内部有一个整体的气囊，在工作时水只进入气囊内，不与壳体接触。接口处用法兰盘连接。这种结构就避免了焊接过程引起的生锈问题。这种结构的缓冲罐的气囊可更换。同样，由于是法兰连接，故它的接口就可以承受很大的扭力，在安装过程中就不怕会扭断接口。

## 编辑本段缓冲罐主要技术参数

| 型号 | 抽气速率 m3/h | 极限真空 -MPa | 蒸发量 L/h | 原配电机 kw | 最 新 节 电 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZS1-10 | 15 | 0.098 | 75 | 1.5 | 现配电机 kw | 每小时节电 kw | 水泵压力 MPa | 接口法兰 Dg | 原配电机 Dg |
| ZS1-30 | 40 | 0.098 | 180 | 3.0 |  |  |  |  |  |
| ZS1-60 | 70 | 0.098 | 300 | 4.0 | ​ | ​ | 0.3 | 40 | 310 |
| ZS1-100 | 115 | 0.098 | 510 | 5.5 | ​ | ​ | 0.32 | 50 | 320 |
| ZS1-200 | 225 | 0.098 | 800 | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 0.32 | 50 | 430 |
| ZS1-300 | 340 | 0.098 | 1240 | 11 | 7.5 | 3.5 | 0.32 | 80 | 460 |
| ZS1-400 | 420 | 0.098 | 1600 | 15 | 11 | 4.0 | 0.32 | 80 | 750 |
| ZS1-500 | 510 | 0.098 | 2200 | 22 | 15 | 7.0 | 0.5 | 100 | 770 |
| ZS1-600 | 620 | 0.098 | 2600 | 22 | 15 | 7.0 | 0.5 | 100 | 1100 |
| ZS1-800 | 840 | 0.098 | 3200 | 30 | 22 | 8.0 | 0.5 | 125 | 1400 |
| ZS1-1000 | 1020 | 0.098 | 3500 | 37 | 30 | 7.0 | 0.56 | 125 | 1450 |
| ZS1-1200 | 1240 | 0.098 | 4100 | 45 | 37 | 8.0 | 0.58 | 125 |  |